## Slide 1: Hydra 一款高速多端口共享缓存管理模块
全国大学生集成电路创新创业大赛 中科芯杯 作品
队伍：CICC1651-Hydra

## Slide 2: 概述
Hydra基础功能&设计亮点

## Slide 3: 概述
管理16个端口独立同时读写32块SRAM缓存；
每端口8个优先级队列按优先级调度数据包；
所有端口所有队列动态分配缓存；
对SRAM存储的数据进行SEC数据校验；
提供WRR调度模式。
基础功能
设计亮点
引入页表管理的思想，压缩模块空间占用；
采用特殊的搜索机制，降低由于读出冲突导致的读延迟；
引入链表的思想，降低维护优先级队列所需的资源；
所有操作均流水化，在维护良好时序严谨性的同时提升性能；
并行优化的数据校验加码-解码逻辑；
采用位掩码实现极低复杂度的WRR机制。

## Slide 4
模块基本参数
项目框架与策略
模块实现细节
接口与配置
验证方法
设计优缺点
后续开发计划
01
02
03
04
05
06
07
目录

## Slide 5: 01 模块基本参数

## Slide 6
时钟频率：250Mhz
端口数量：16
SRAM数量：32
单块SRAM规格：伪双口/真双口 256Kbits (16×16384)
理论写入带宽：3.7Gbps/端口
理论写入延迟：32~48周期
理论读出带宽：0.23~3.7Gbps/端口（注：大多数情况下可跑满3.7Gbps）
理论读出响应延迟：12~140周期（注：大多数情况下仅需下限12周期）
模块存储资源占用情况（合计约2Mbits，352块片上BRAM）：
  跳转表：32*32Kbits = 1Mbits
  空闲队列：32*22Kbits = 704Kbits
  ECC 校验信息：32*16Kbits = 512Kbits
  其他存储占用：< 8Kbits
01 基本参数

## Slide 7: 02 项目框架与策略

## Slide 8
缓存管理与分配
页表管理 内存回收 动态分配空间
数据包调度
匹配SRAM 维护端口队列 优先级调度 WRR调度
数据校验
汉明校验 校验信息存储
02 项目框架与策略

## Slide 9
页表管理
02 项目框架与策略
缓存管理与分配

## Slide 10
内存回收：空闲队列
存储空闲页的线性地址的FIFO
写入数据时从队列头取出地址
读出数据时将回收页地址插入队列尾
时间复杂度：O(1)
02 项目框架与策略
缓存管理与分配

## Slide 11
FIFO机制
02 项目框架与策略
缓存管理与分配

## Slide 12
缓解读取冲突
一个端口写入数据到SRAM时，有多个SRAM可用，若仅仅随机写入其中一个，会导致随着存入缓存的数据量增多，一个SRAM里会有各个端口（输出端口）的数据，不同端口同时输出数据需要访问SRAM，此时会发生冲突，一些端口的请求需要等待别的端口请求完数据才被受理，导致读出的延迟极高。
动态分配在该方面的缺陷无法避免，端口占用资源的不平衡总会使一个SRAM里有不同端口的数据。即使如此，我们仍能尽量缓解过高的读出延迟，将数据包开始存入SRAM前，Hydra会为其匹配一个较优的SRAM。
数据包管理
02 项目框架与策略

## Slide 13
从数据包开始进入Hydra，到真正开始写入SRAM，需要等待32周期的匹配过程，期间数据会流入端口前端模块的缓冲区中，在匹配完成后进一步送入后端模块中完成写入。
为了防止出现多个端口同时询问一个SRAM是否匹配的情况，Hydra巧妙地设置了偏移量机制，保证每个端口每个周期搜索的SRAM刚好错开，互不干扰。
匹配较优SRAM
数据包管理
02 项目框架与策略

## Slide 14
数据包管理
02 项目框架与策略
匹配等待过程前端缓冲区机制

## Slide 15
数据包管理
跳转表维护端口队列
02 项目框架与策略
将传统方案中的FIFO与链表数据结构的思想将结合，将队列中的页地址都视为一个结点，每个结点存储了下一结点的地址信息，这样就可以将所有优先级队列放在一起存储。读取队列中数据时，查找跳转表中当前页地址对应的内容，即可得到下一页的地址，再根据跳转表中下一页地址对应的内容，即可得到下下页的地址，以此类推，每个优先级队列只需维护队头的页地址，即可以进入的顺序访问队中的所有元素；向队列中写入数据时，只需将原来末端的跳转信息指向新的页地址，将新的页地址设置为新的末端即可。

## Slide 16
数据包管理
跳转表维护端口队列
02 项目框架与策略
写入第一页时，暂时不和队列末端拼接，其后的所有页的跳转表信息正常更新，在数据包最后一页写完之后，数据包已经在跳转表中呈现为一条“断链”，只需将“断链”与队列末端拼接即可，为了避免同时来自多端口的“断链”拼接的问题，Hydra采用了轮询机制，每个端口轮流进行拼接操作，即可保证跳转表和队列末端有条不紊地更新。

## Slide 17
严格优先级调度
每个端口有8个优先级队列，Hydra建立了一个8位宽的二进制数，指示每个队列是否有数据。根据严格优先级，读出数据时应访问有数据的队列中最优先的队列。要实现这个操作，只需将该8位数转化为独热码，即可得到最高位“1”的位置，即最优先的有数据的队列。
数据包调度
02 项目框架与策略

## Slide 18
WRR调度
采用了位掩码的方案，每个端口都有一个8位的WRR位掩码，由掩码头、掩码尾维护，每次输出新数据包时，将WRR位掩码与队列指示码取AND操作取最高位，即可得到当前应输出哪个队列的数据包。
数据包调度
02 项目框架与策略

## Slide 19
数据包调度
02 项目框架与策略
WRR调度
通过引入掩码机制，Hydra成功将WRR调度从复杂的机制中解放，实现了占用资源极低（不到16位二进制数），时间复杂度极低（每次选择请求仅需1次AND运算所需的时间）。

## Slide 20
汉明校验原理
数据校验
02 项目框架与策略

## Slide 21
采用了并行计算优化(136,128)汉明校验过程，大大降低了127次异或运算所需的时间使得校验模块的时序性得到了保障。
数据校验
02 项目框架与策略

## Slide 22
校验信息存储
由于校验以页为单位，故校验信息的存储也以页为单位，每一个页地址指向了一个8位的校验码。每个SRAM都有一个校验存储空间，大小为2048*8=2KB。由于同时只会有一个端口与SRAM进行交互，所以同时也只会有一个端口与校验存储空间进行交互，故校验存储可被置于片上资源的分布式RAM。
02 项目框架与策略
数据校验

## Slide 23: 03 模块具体实现细节

## Slide 24
03 模块具体实现细节
各模块寄存器说明
主控制器模块，连接所有子模块并处理核心逻辑，如匹配SRAM，维护队列等操作
controller(顶层模块)

## Slide 25
伪双口SRAM，提供独立工作的读写口
03 模块具体实现细节
各模块寄存器说明
dual_port_sram

## Slide 26
生成一页（128位）数据的8位校验码
03 模块具体实现细节
各模块寄存器说明
ecc_encoder

## Slide 27
根据8位校验码对一页（128位）待纠错数据进行SEC纠错并输出
03 模块具体实现细节
各模块寄存器说明
ecc_decoder

## Slide 28
维护存储空闲页地址的“空闲队列”
实现O(1)的内存回收机制
03 模块具体实现细节
各模块寄存器说明
fifo_null_pages

## Slide 29
对写入模块的数据进行初步处理并缓冲 指导总控制模块进行匹配操作
03 模块具体实现细节
各模块寄存器说明
port_frontend

## Slide 30
管理ECC存储、跳转表、SRAM端口数据量
03 模块具体实现细节
各模块寄存器说明
sram_state

## Slide 31
03 模块具体实现细节
写前端流水线

## Slide 32
03 模块具体实现细节
写后端流水线

## Slide 33
03 模块具体实现细节
读前后端流水线

## Slide 34: 04 接口与配置

## Slide 35
04 接口和配置
写控制IO口
IO口介绍
wr_sop：拉高1周期表示开始写入数据包。
wr_eop：拉高1周期表示结束写入数据包。
wr_vld：表示当前通过wr_data写入的一半字数据有效。
wr_data：写入一半字数据的内容，仅在wr_vld为高的时候被认为有效。
使用方法
数据包格式：控制部分（1半字）和数据部分（31~511半字）。 其中控制部分为16位，描述三个数据包信息：
  1）高9位表示数据包的长度（半字）；
  2）低4位表示目的端口；
  3）剩余3位表示优先级。
注意事项：
1）wr_sop和wr_eop不能同时拉高。
2）wr_vld只能在wr_sop为高后、
wr_eop为高前的一段时间内为高。

## Slide 36
04 接口和配置
写反馈IO口
IO口介绍
full：当所有SRAM被占用时拉高，或端口无法匹配到可存储新包的SRAM时为高。
almost_full：当端口没有占用SRAM，且可用SRAM数量小于端口数量时拉高。
使用方法
使用方法：当某个端口的full拉高时，端口不应写入任何数据，正在写入的数据包应当立即停止写 入，在合适的时机从头重新写入（已经写入的在缓冲里的数据将被“冲刷”）。
当某个端口的almost_full拉高时，则做好准备在写入过程中拉高full的“冲刷”操作。

## Slide 37
04 接口和配置
读控制/反馈IO口
IO口介绍
ready：请求读出一个数据包的信号。
rd_sop：拉高1周期表示开始写入数据包。
rd_eop：拉高1周期表示结束写入数据包。
rd_vld：表示当前通过rd_data写入的一半字数据有效。
rd_data：写入一半字数据的内容，仅在rd_vld为高的时候被认为有效。
使用方法
ready 拉高时，若该端口存在可读取的数据包，rd_sop将会在下一周期立即拉高，表示开始读出数据包。读出数据包的过程中拉高ready无效，即只有在前一个数据包rd_eop拉高后，拉高ready才会触发后一个数据包的读出。

## Slide 38
04 接口和配置
WRR使能配置
wrr_en：每个端口各1个，表示是否开启该端口的WRR调度模式，不开启则默认使用严格优先级调度模式。

## Slide 39: 05 验证方法

## Slide 40: RTL级电路图
05 验证方法
RTL级仿真

## Slide 41: ecc模块验证
05 验证方法
单模块前仿

## Slide 42: fifo_null_pages模块验证
05 验证方法
单模块前仿

## Slide 43: port_frontend模块验证
05 验证方法
单模块前仿

## Slide 44: sram_state模块验证
05 验证方法
单模块前仿

## Slide 45: controller模块验证
05 验证方法
总模块前仿

## Slide 46: 综合环境
综合验证
05 验证方法

## Slide 47: 综合结果
综合验证
05 验证方法

## Slide 48: 资源占用
综合验证
05 验证方法

## Slide 49: 综合电路图（全貌）
综合验证
05 验证方法

## Slide 50: 综合电路图（放大）
综合验证
05 验证方法

## Slide 51: 烧录校验编码模块
FPGA验证
05 验证方法

## Slide 52: 板上运行校验编码模块
FPGA验证
05 验证方法

## Slide 53: 06 设计优缺点

## Slide 54
06 设计优缺点
优点
缺点
完全动态分配内存，各端口、队列数据量无限制；
引入数据结构与算法思想，降低逻辑复杂度；
引入页表管理的思想，进一步划分SRAM，减少了存储时需要的控制信息； 时序性良好，使用跳转表替代时序性差的位图，各模块机制流水化；
偏好性存储降低读取延迟，使得大多数情况下端口读取带宽可以达到理论峰值；
在有可用SRAM时保证端口写入带宽总为理论峰值；
极大压缩模块的存储资源占用（相较于传统方案而言）；
代码风格良好，严格遵循命名规范，注释清晰。
匹配过程使得数据包写入延迟32~48周期；
页表管理导致存储数据包时，SRAM部分空间间（<5%）被暂时性浪费；
未匹配到 SRAM 时，写入强行终止，已被写入前端缓冲区的一部分数据会被冲刷

## Slide 55: 07 后续开发计划

## Slide 56
07 后续开发计划
  Pause 接口
引入pause接口（一个新的写反馈接口），避免模块内部数据冲刷、模块外部设备重新发送数据包的复杂逻辑。
01
半动态模式
提供一种介于完全动态分配与静态分配内存之间的策略，即半动态模式。具体的设计为每个端口绑定一块SRAM，并共享剩余的16块SRAM，以减少读写延迟。
03
进一步优化流水线，并简化冗余的时序逻辑，预计可降低完全动态分配下 读写延迟。
读写延迟优化
02
模块化框架
拆解主控制模块，进一步提升代码的层次性与可读性。
04

## Slide 57: 感谢聆听， 恳请各位评委老师指正！
队伍编号：CICC1651
队伍名称：Hydra