## Slide 1: Hydra高速多端口共享缓存管理模块
队长：严大粟
队员：严大粟 鲁毅轩 李泊含
队伍编号：CICC1651
队伍名称：HYDRA

## Slide 2: 1. 概述 2. 基本参数 3. 项目基本框架 4. 项目亮点
目录
5. 模块介绍 6. 接口与配置 7. 验证方法 8. 总结与展望

## Slide 3: 概述
1. 概述
2. 基本参数
3. 项目基本框架
4. 项目亮点
管理16个端口独立同时读写32块SRAM
每端口8个队列按优先级调度数据包
所有端口所有队列动态分配缓存
对SRAM存储的数据进行SEC数据校验
提供严格优先级、WRR两种调度模式
基础功能
设计亮点
改进Crossbar架构交换机的诸多缺陷
引入跳转表的思想，大幅降低维护队列所需资源，解除队列 数据量限制
采用特殊的匹配机制，大幅降低读出冲突导致的延迟
添加暂停传输信号，支持断点续传
基于尾部预测的快速拼接，支持单数据包级别的边读边写
多种匹配模式支持，集合动静态分配功能于一体
高度保序，消除传统仲裁缺陷
采用位掩码实现极低复杂度WRR
并行优化的数据校验
……

## Slide 4: 基本参数
3. 项目基本框架
4. 项目亮点
1. 概述
2. 基本参数
时钟频率：25MHz~250MHz
端口数量：16
SRAM数量：32
单块SRAM规格：双口 256Kbits (16×16384)
读写带宽（250MHz）：
  写入带宽：3.725Gbps/端口
  读出带宽：3.725Gbps/端口
  总计：59.6Gbps
读写延迟：
  按数据包头：8~24周期+匹配阈值（可配置）
  按数据包尾：0周期（可立即读出）
突发传输支持：pause信号时未拉高，端口任意时刻均支持突发传输。在保持一直读出数据包的情况下，支持长期突发传输。压力测试已通过>200us的突发传输。
主要存储资源占用情况：
  跳转表：1Mbits
  空闲队列：704Kbits
  ECC校验信息：512Kbits
  写入前端缓冲区：16Kbits
功率：2.354W

## Slide 5: 动态缓存管理 SRAM颗粒划分
3. 项目基本框架
2. 基本参数
4. 项目亮点
1. 概述
页地址与半字对齐
降低校验存储需求
数据包控制部分与半字对齐

## Slide 6: 动态缓存管理 内存回收
3. 项目基本框架
2. 基本参数
4. 项目亮点
1. 概述
空闲队列
时间复杂度为O(1)
完全动态的空间分配
空闲队列

## Slide 7: 数据包管理 链表维护队列
3. 项目基本框架
2. 基本参数
4. 项目亮点
1. 概述
单向链表
结构简单，可用FIFO模拟

## Slide 8: 数据包管理 调度方式
3. 项目基本框架
2. 基本参数
4. 项目亮点
1. 概述
严格优先级调度
WRR调度
解决低优先级被高优先级长期阻塞的问题

## Slide 9: 数据校验
3. 项目基本框架
2. 基本参数
4. 项目亮点
1. 概述
(136,128) 汉明校验

## Slide 10: 结合Crossbar架构与总线架构
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
采用Crossbar架构实现端口与SRAM之间的数据传输 对Crossbar结构进行改进，结合总线结构的优点
端口与SRAM之间可以独立点对点传输数据而不相互阻塞
避免Crossbar和总线结构都具有的写入仲裁缺陷
点对点传输的建立也能具有较为复杂的策略

## Slide 11: 跳转表代替链表维护优先级队列
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
传统FIFO模拟的单向链表维护队列
每个队列对应FIFO需要的空间为
16个端口共128个队列需要
若酌情减少FIFO的深度，则导致队列有数据量限制

## Slide 12: 跳转表代替链表维护优先级队列
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
跳转表
将所有优先级队列存储在一起
表中每个结点都是指向了另一个结点的指针
以SRAM为单位划分跳转表

## Slide 13: 跳转表代替链表维护优先级队列
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
跳转表
每个队列仅需维护队头和队尾的跳转表结点的地址
由于SRAM的空间固定，所以跳转表占用的资源也固定
s

## Slide 14: 跳转表代替链表维护优先级队列
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
跳转表机制下的数据包出入队过程
写入：队尾更新为新数据包末页地址，跳转表拼接断链
读出：队头更新为被读出数据包的末页跳转表结点内容

## Slide 15: 为数据包匹配较优SRAM，缓解读出冲突
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
读出冲突
表现：多个端口想从同一SRAM读出数据
后果：读取请求被逐个处理，后处理的端口的读出延迟极高（数百甚至数千）
根本原因：同一个SRAM中被写入大量目的端口不同的数据包
如何缓解？
尝试降低SRAM中目的端口不同数据包的数量
将去向同端口的数据包汇集在一个SRAM中

## Slide 16: 为数据包匹配较优SRAM，缓解读出冲突
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
衡量SRAM是否适合新写入的数据包的标准
红、黑、绿色SRAM不满足硬性要求
白、蓝色SRAM满足硬性要求，但偏好程度 深蓝>浅蓝>白

## Slide 17: 为数据包匹配较优SRAM，缓解读出冲突
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
匹配过程
每次匹配都将持续一段时间
每个周期端口检测一个SRAM，若比已有的结果更好，则更新结果

## Slide 18: 为数据包匹配较优SRAM，缓解读出冲突
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
基于时间戳实现的错位轮询匹配
消除Crossbar架构的写入仲裁，每个端口总在匹配不同的SRAM
精巧设计偏移量为2，使得每次匹配所需的参数可以被提前选取、
简化匹配周期的组合逻辑

## Slide 19: 设置写入前端缓冲结构，支持断点续传
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
“写入前端”缓冲区——数据包暂时的停靠处
三指针维护的FIFO，支持边传输边缓存，避免数据堆积
暂停信号pause
找不到可用的SRAM的标志
提前拉高，便于外部设备检测
支持断点续传，无需冲刷/收回数据

## Slide 20: 基于尾部预测的快速拼接机制，支持单包边读边写
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
传统方案的读写延迟
总延时Delay=传输延迟XD+匹配阈值T+数据包长度L+入队拼接C
基于Hydra设计的快速拼接机制的读写延迟
总延时Delay=传输延迟XD+匹配阈值T+入队拼接C
将读写延迟降低至少60%，最高可达98%，平均80%

## Slide 21: 基于尾部预测的快速拼接机制，支持单包边读边写
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
尾部预测实现的快速拼接
写入SRAM时二次解析控制部分
将头页指针与长度相加得到预测指针
抵消了匹配过程引入的开销
使数据包的读写灵活性大幅提升

## Slide 22: 多匹配模式支持，可设置全动态、半动态、静态模式
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
静态模式
16个端口分别与2块SRAM绑定
不共享任何SRAM
中低速数据交换，读取延迟最低
半动态模式
16个端口分别与1块SRAM绑定
共享剩余的16块SRAM
适用于极端情况较少的大量数据交换，读取延迟较低
全动态模式
16个端口完全共享32块SRAM
适用于会出现极端情况的大量数据交换，读取延迟中等

## Slide 23: 保障保序性，消除传统仲裁的缺陷
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
传统仲裁机制对于时间顺序不敏感
使得数据包读出顺序出错
没有“保序性”

## Slide 24: 保障保序性，消除传统仲裁的缺陷
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
时间戳请求与时间序列
根据请求时间戳进行仲裁
逻辑简单，不会造成额外的时延

## Slide 25: “安抚”读取机制，进一步降低读出延迟
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
轮流满足读出冲突端口的请求
每次读出一页，轮换到下个请求
使得ready拉高到获得有效数据（rd_vld拉高）的上限延时大幅降低

## Slide 26: 基于掩码集的无需复杂计算的快速WRR
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
只依赖掩码集选取逻辑的快速WRR
无需任何复杂计算（如加权运算、移位运算等）
预生成下一次读出数据包的队列号

## Slide 27: 并行汉明校验，实现单周期编码解码
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
并行化异或运算的汉明校验
仅需6层XOR的时间，可视为组合逻辑
单周期内完成编码与解码

## Slide 28: 其他亮点
4. 项目亮点
2. 基本参数
3. 项目基本框架
1. 概述
代码注释齐全，命名规范，逻辑状态机化
占用资源较大的结构全部RAM化，降低布线压力
机制流水线化，相邻请求可无间隔连续处理
严格衡量每一步逻辑复杂度，保障时序严谨性
采用feature验方式，使得Hydra在绝大多数情况下具有良好的鲁棒性
详细的技术文档，每个实现细节都有清晰说明

## Slide 29: 模块介绍 hydra
5. 模块介绍
6. 接口与配置
7. 验证方法
8. 总结与展望

## Slide 30: 写入简化流程图
5. 模块介绍
6. 接口与配置
7. 验证方法
8. 总结与展望

## Slide 31: 读出简化流程图
5. 模块介绍
6. 接口与配置
7. 验证方法
8. 总结与展望

## Slide 32: 读写IO
5. 模块介绍
7. 验证方法
8. 总结与展望
6. 接口与配置
写入：
wr_sop：拉高1周期表示开始写入数据包
wr_eop：拉高1周期表示结束写入数据包
wr_vld：表示当前通过wr_data写入的一半字数据有效
wr_data：写入一半字数据的内容，仅在wr_vld为高的时候被认为有效
full：当所有SRAM被占用/满时拉高
almost_full：当所有SRAM均满足以下至少一个条件时拉高：被占用/写满剩余空间少于25%
pause：当前端口缓冲区被占满或上个包已写入缓冲区完毕，但仍处于超时匹配时拉高

## Slide 33: 读写IO
5. 模块介绍
7. 验证方法
8. 总结与展望
6. 接口与配置
读出：
ready：请求读出一个数据包的信号
rd_sop：拉高1周期表示开始写入数据包
rd_eop：拉高1周期表示结束写入数据包
rd_vld：表示当前通过rd_data写入的一半字数据有效
rd_data：写入一半字数据的内容，仅在rd_vld为高的时候被认为有效

## Slide 34: 配置IO
5. 模块介绍
7. 验证方法
8. 总结与展望
6. 接口与配置
wrr_enable：使能端口WRR调度
match_mode：缓存分配模式
  0-静态分配
  1-半动态分配
  2/3-全动态分配
match_threshold：匹配阈值
  静态分配 = 0
  半动态分配 < 16
  全动态分配 < 30

## Slide 35: 行为级仿真 Feature验证 单数据包读写
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 36: 行为级仿真 Feature验证 前端缓冲与匹配过程
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 37: 行为级仿真 Feature验证 前端传输数据
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 38: 行为级仿真 Feature验证 入队请求的生成与时间序列管理
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 39: 行为级仿真 Feature验证 基于尾部预测的快速拼接
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 40: 行为级仿真 Feature验证 多数据包的保序性
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 41: 行为级仿真 Feature验证 基于快速拼接的无延迟/提前读取
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 42: 行为级仿真 压力测试
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置
单端口线性映射写入1000个64字节数据包并完全读出
写入用时：256us 间隔：64周期
读出用时：256us 间隔：64周期
交换数据量：512000bits
测试写入速度：
测试读出速度：

## Slide 43: 行为级仿真 压力测试
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置
16个端口同时线性映射写入共4800个64字节数据包并完全读出
写入用时：77us 间隔：64周期
读出用时：305us 间隔：256周期
交换数据量：2457600bits
读出冲突：最大3，平均1.03
测试写入速度：
测试读出速度：

## Slide 44: 行为级仿真 压力测试
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置
16个端口同时随机映射写入共4800个64字节数据包并完全读出
写入用时：77us 间隔：64周期
读出用时：325us 间隔：256周期
交换数据量：2457600bits
读出冲突：最大6，平均1.385
测试写入速度：
测试读出速度：

## Slide 45: 行为级仿真 压力测试
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置
16个端口同时随机映射写入共1600个随机长度数据包并完全读出
写入用时：95us 间隔：1周期
读出用时：177us 间隔：同时拉高ready
交换数据量：3246576bits
读出冲突：最大4，平均1.3
测试写入速度：
测试读出速度：

## Slide 46: 行为级仿真 压力测试
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置
读出带宽倍率和平均读取冲突数的关系

## Slide 47: RTL级仿真 电路图
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 48: 硬件实现验证 综合布线
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 49: 硬件实现验证 综合布线
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 50: 硬件实现验证 单模块FPGA验证
5. 模块介绍
8. 总结与展望
7. 验证方法
6. 接口与配置

## Slide 51: 优点与不足
5. 模块介绍
6. 接口与配置
8. 总结与展望
7. 验证方法
不足
Crossbar架构布线压力稍大
颗粒划分SRAM会导致浪费
优点
完全动态分配内存，各端口、队列数据量无限制
引入数据结构与算法思想，降低逻辑复杂度
引入页表管理的思想，划分SRAM，简化管理逻辑
时序性良好，使用跳转表替代时序性差的位图，各模块机制流水化
偏好性存储降低读取延迟，使得大多数情况下端口读取带宽可以达到最大值
在有可用SRAM时保证端口写入带宽总为最大值
极大压缩模块的存储资源占用
极低的读写延迟，在写入未完毕时即可开始读出
代码风格良好，严格遵循命名规范，注释清晰
……

## Slide 52: 未来开发计划
5. 模块介绍
6. 接口与配置
8. 总结与展望
7. 验证方法
A
B
D
C
进一步优化读写延迟
更全面的压力测试
模拟现实应用中的文件传输
继续提升代码质量
继续简化读写逻辑，降低传输延迟XD
改良快速拼接机制，降低入队拼接延迟C
模拟更加极端的情况，测试时间更长、吞吐量更高
编写全自动压力测试脚本，高级语言按照测试策略随机生成输入数据，testbench读取输入数据并保存模块输出至文件，高级语言再读取输出文件进行对拍
使用模块同时传输多个大文件，并比对前后传输结果
设置系统仪表盘，更加方便地观测SRAM、端口内部状态和彼此连接关系
进一步整理代码，丰富注释

## Slide 53: 恳请各位评委批评指正
队长：严大粟
队员：严大粟 鲁毅轩 李泊含
队伍编号：CICC1651
队伍名称：HYDRA